# 产品规格书

## 型号: 5W2DC-WG-UP707-ZB

| 产品描述: |
| --- |
| ● | 产品外形：5mm 平头圆形 |
| ● | 发光颜色：白光 |
| ● | 胶体顏色：无色透明 |
| ● | 卡 位：无卡位类型 |

| 客 户 确 认 | 核 准 | 审 核 | 拟 定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 李名超 | 李名超 | 工程部 |

地址：深圳市龙华新区观澜街道泗黎路库坑同富裕工业区1号2栋3楼

电话: 0755-29738078     传真: 0755-29737278      http://www.rg-led.com

| ■产品特点与应用 ● 发光亮度高 ● 低功耗高效率 ● 寿命长且环保 ● 指示灯 ● 照明灯 ● 背光源 |
| --- |
| ■外观尺寸 |
|  | 备注： 除非有特殊注明否则所有胶体尺寸公差均±0.1mm 胶体爬胶最大为2.0mm . 底部胶体毛边最大为0.5mm 除非有特殊注明否则脚距尺寸公差均±1mm 请客户在收到货后先进行“进料检验”作业，确认好后方可使用 ；同时在触摸或是使用LED时，请严格做好静电防护措施，以防止因静电将材料击坏而无法正常使用 |

极限值（Ta=25℃） 项目 符号 极限值 单位 功率损耗 PD 95 mW 顺向电流** IF 30 mA 顺向峰值电流* IFP 80 mA 度作温度*** Topr -40 ~ +75 ℃ 储存温度 Tstg -40 ~ +100 ℃ 焊锡温度 Tsol 最大250℃/3秒 （支架脚端部到胶体底部最小3mm） * . 脉冲宽度≦0.1毫秒 占空比≦1/10 ** . 建议长时间使用电流需控制在2030mA，如需了解详细资讯请联系瑞广光电的销售人员或工程人员 *** . 此工作温度必须结合第四页中图五的曲线同时使用 主要光电特性（Ta=25℃） 项目 标准符号 条件 最小值 平均值 最大值 单位 顺向电压 VF IF=30mA 2.6 3.0 3.4 V 逆向电流 IR VR=5V 5 μΑ 色彩坐标 (x,y) IF=30mA 0.275-0.27 0.29-0.29 0.295-0.30 --- 主波长 λD IF=30mA nm 光强 IV IF=30mA 1500 2000 2500 mcd 50%功率角 2θ( IF=30mA 140 Deg 备注： 光强公差 ：±15% 色彩坐标公差 ：±0.01 顺向电压公差 ：±0.1V 主波长公差 ：±1 nm 角度公差 ：±5Deg

■ 主要光电曲线 (Ta=25℃ )